## Si vous voulez mourir

## par blocage de la commande de profondeur,

vous pouvez faire ça

## Idée  : efforts artificiels pneumatiques

Par Lino de Martin le jeudi 15 décembre 2011, 12:50 - Commandes

Pour remplacer les élastiques et leurs systèmes d'attache :

J'ai dessiné une solution pneumatique. Il s'agit, avec le même tube que la commande de profondeur de faire deux chambres d'air séparées par un piston. Chaque chambre est mise sous pression par le biais de deux valves genre "Schradder".La bielle serait fixée à l'attache du guignol de renvoi et les chambres au tube de commande de profondeur. Comme cela l'accés aux valves se fait sans rien démonter car dans certains cas il faut retirer la console centrale.La surface du piston étant de ~4cm², 1 bar de pression ferait un effort de ~4 Kg. L'intéret étant de régler les pressions des chambres A et B pour obtenir l'équilibre et la dureté nécessaire. Pour le poids on aurait : tube 36gr + bouchon droit et gauche 2 x 15gr + piston 13gr + valves 2 x 5gr + bielle 11gr + 3 boulons M5 et fixations 50 gr soit un total de 150gr environ. Un petit plan coté à l'arrache histoire de cerner les contours...

En plus des efforts de tanguage, on peut imaginer d'utiliser ce système pour les efforts en roulis.